## Slide 1: LVGL开发及应用
felix
2021年08月
Notes: 大标题: 黑体 48号字体 色号： R38 G38 B38
副标题：黑体 28号字体 色号： R0 G176 B240
日期字体：黑体 16号字体 色号： R127 G127 B127

## Slide 2
一 LVGL介绍
二 LVGL概念概述
三 LVGL使用扩展
四 quecpython下LVGL使用
课程大纲（课程内容安排）
Notes: 大标题: 黑体 32号字体 色号： R210 G0 B48
大标题: 中文黑体 32号字体 色号： R38 G38 B38

## Slide 3: LVGL介绍
优缺点
硬件要求
简谈架构
绘制流程

## Slide 4: LVGL优缺点
优点：
（1）开源
（2）丰富的组件（例如按钮，图表，滑块等）
（3）纯C，兼容性强
（4）消耗的资源小（官方说法：64KB flash, 16KB RAM）
（5）支持多种输入设备（按键，触摸板，鼠标，键盘 etc）
（6）多语言 支持UTF-8
（7）高级图形效果：动画，反锯齿，透明度，平滑滚动
（8）支持多个和多种显示设备

## Slide 5: LVGL硬件要求
资源要求：
官方：
  16、32 或 64 位微控制器或处理器
  推荐大于 16 MHz 的时钟速度
  闪存/ROM：非常重要的组件大于 64 kB（建议大于 180 kB）
  内存：
    静态 RAM 使用量：大约 8 到 16 kB，具体取决于使用的功能和对象类型
    堆栈：大于2kB（建议大于4kB）
    动态数据（堆）：大于 4 KB（如果使用多个对象，建议大于 16 KB）。LV_MEM_SIZ E在lv_conf.h 中设置
    显示缓冲区：大于“水平分辨率”像素（建议大于 10 × “水平分辨率”）
实际：
字体库：RO
缓冲区：w * h * 2

## Slide 6: LVGL简谈架构
应用程序可以与库通信以创建 GUI。它包含一个 HAL（硬件抽象层）接口来注册您的显示和输入设备驱动程序。
lv_hal_disp.c ==> lv_disp_drv_register 注册显示设备驱动
lv_hal_indev.c ==> lv_indev_drv_register 注册输入设备驱动
lv_hal_tick.c ==》lv_tick_inc 为lvgl提供时钟支持

## Slide 7: LVGL绘制流程

## Slide 8: LVGL概念概述
LVGL[objects对象]介绍
LVGL[event事件]介绍
LVGL[style风格]介绍

## Slide 9: LVGL概念概述
littleVGL 是以对象为概念的，而其最核心的基本对象就是lv_obj控件。其它的所有专用控件（比如按钮，标签，列表等）都是在此lv_obj对象的基础上衍生出来的。
对象的创建和删除分别为 lv.obj() 和 lv.obj.delete()
基本属性：
每个对象都有基本属性，如下，可以通过 lv.obj.set_... lv.obj.get_...设置/获取属性.
* 位置(Position)
* 大小(Size)
* 父类(Parent)
* 是否可拖拽(Drag enable)
* 是否可点击(Click enable)
* 对齐方式(Alignment)
Objects 对象

## Slide 10: LVGL概念概述
Objects 对象

## Slide 11: LVGL概念概述
举例：align
Objects 对象

## Slide 12: LVGL概念概述
事件可以是由 littleVGL 库自身触发的,也可以是由外部物理操作触发的,比如触摸,点击等等。
注册api为 obj.set_event_cb
event 事件

## Slide 13: LVGL概念概述
样式用于设置对象的外观。
设置样式 lv.obj.set_style() 仅用于基础对象。每个其它对象类型都有自己的样式集函数。
例如：btn.set_syle()
获取样式 lv.obj,get_style()
如果修改对象已使用的样式，为了刷新受影响的对象，可以对使用该样式的每个对象使用lv.obj.refresh_style（obj），也可以使用lv.obj.report_style_mod（&style）通知具有给定样式的所有对象。如果lv.obj.report_style_mod的参数为空，则会通知所有对象。
注册api为 obj.set_event_cb
style 风格

## Slide 14: LVGL使用扩展
该部分是利用LVGL FontTool 工具直接生成.c代码。
直接把生成的C文件添加进项目编译即可，C文件里面包含了字库的查找函数和位图等，和一些LVGL的字库接口。
字体体量较小时使用，如纯英文字体
添加内部字库
添加外部字库
同样使用lvgl FontTool，进行外部字体转换后，会得到两个文件，假如我的字体名为“font”，那么生成的这两个文件名为“font.c”和“font.bin”，C文件提供了字库的查找函数（不需要你使用，只是为LVGL提供操作接口）和使用字库的API（需要自行对接API），bin文件即字库文件。
外部字库的C文件需要对接一个API，实现提取存储设备字库文件指定偏移内容的功能（例如把字库文件放在SD卡或者SPI Flash里，把里面的内容提取给LVGL使用）
字体体量大时使用，如中文字体
动态加载中文字体
基于lv_lib_freetype库的TTF字体文件动态加载中文字体。

## Slide 15: LVGL使用扩展
LVGL支持三种图片源方式：
1.内部C数组，用lv_img_dsc_t结构体来进行描述
2.外部存储方式。例如SD卡上的文件。
原始格式，例如png,jpg。
bin文件，经过处理后的格式。
3. LV_SYMBOL_XXX形式的图标字体或者文本
LittlevGL对于图片跟字体的使用是预先要使用外部工具，对图片跟字体转成二进制文件，然后直接使用，在一些简单固定显示的应用场景是可以满足的。但是在一些复杂的应用场景就无法满足了。故需要添加对应格式的解码库。
添加库两种方法：
1.LVGL底层直接固定好解码库接口。
2.将解码库封装成python接口，python适配接口。
添加解码库

## Slide 16: LVGL使用扩展
LVGL 的文件系统可以适配任何其他的文件系统，只要实现相应的回调函数即可。该文件系统有一个驱动字符（drive letter）用于识别不同设备，例如 SD 卡可以与驱动字符 'S' 相关联，这样可以通过路径 "S:/path/to/file.txt" 来访问一个文件。
添加文件系统
lv_fs_drv_t drv;
lv_fs_drv_init(&drv); /*Basic initialization*/
drv.letter = 'S'; /*An uppercase letter to identify the drive */
drv.file_size = sizeof(my_file_object); /*Size required to store a file object*/
drv.rddir_size = sizeof(my_dir_object); /*Size required to store a directory object (used by dir_open/close/read)*/
drv.ready_cb = my_ready_cb; /*Callback to tell if the drive is ready to use */
drv.open_cb = my_open_cb; /*Callback to open a file */
drv.close_cb = my_close_cb; /*Callback to close a file */
drv.read_cb = my_read_cb; /*Callback to read a file */
drv.write_cb = my_write_cb; /*Callback to write a file */
drv.seek_cb = my_seek_cb; /*Callback to seek in a file (Move cursor) */
drv.tell_cb = my_tell_cb; /*Callback to tell the cursor position */
drv.trunc_cb = my_trunc_cb; /*Callback to delete a file */
drv.size_cb = my_size_cb; /*Callback to tell a file's size */
drv.rename_cb = my_rename_cb; /*Callback to rename a file */
drv.dir_open_cb = my_dir_open_cb; /*Callback to open directory to read its content */
drv.dir_read_cb = my_dir_read_cb; /*Callback to read a directory's content */
drv.dir_close_cb = my_dir_close_cb; /*Callback to close a directory */
drv.free_space_cb = my_free_space_cb; /*Callback to tell free space on the drive */
drv.user_data = my_user_data; /*Any custom data if required*/
lv_fs_drv_register(&drv); /*Finally register the drive*/

## Slide 17: LVGL使用扩展
可以实现二维码显示（目前代码还没有移植）。
我们目前虽然由qrcode （是和lcd结合的），但是没有和lvgl 结合起来，这会导致一个结果，如果我们想显示一个二维码，只能用我们已经移植好的二维码实现，但是如果其实我们使用了lvgl功能，这会导致我们显示的二维码会被lvgl 给冲掉，因为lvgl 显示的buf 里面没有qrcode 的内容。
二维码条形码的支持
const char * data = "Hello world";
/*Create a 100x100 QR code*/
lv_obj_t * qr = lv_qrcode_create(lv_scr_act(), 100, lv_color_hex3(0x33f), lv_color_hex3(0xeef));
/*Set data*/
lv_qrcode_update(qr, data, strlen(data));

## Slide 18: LVGL使用扩展
GUI Guider是恩智浦为LVGL开发了一个上位机GUI设计工具，可以通过拖放控件的方式设计LVGL GUI页面，加速GUI的设计。设计完成的GUI页面可以在PC上仿真运行，确认设计完毕之后可以生成C代码，再整合到MCU项目中
生成的代码理论上是可以直接放入我们HelisSDK中参与编译生成对应的界面。也可以作为quecpyton lvgl 的一个参考
GUI guider

## Slide 19: Quecpython下LVGL使用
第一步：初始化LCD
目前，我们的LVGL的显示是基于我们各种LCD。所以我们需要先完成LCD的一个初始化
（quecpython wiki上有详细说明，此处不做过多解释）
第二步：初始化LVGL，实现显示设备驱动的注册
第三步：实现输入设备驱动的注册（非必须）
第四步：实现tick_thread 和 hangdler_thread
第五步：开始表演

## Slide 20: Quecpython下LVGL使用
lcd.init()
lv.init()
disp_buf1 = lv.disp_buf_t()
buf1_1 = bytes(int(LCD_SIZE_W*LCD_SIZE_H*2))
lv.disp_buf_init(disp_buf1, buf1_1, None, len(buf1_1))
disp_drv = lv.disp_drv_t()
lv.disp_drv_init(disp_drv)
disp_drv.buffer = disp_buf1
disp_drv.flush_cb = self.lcd.lcd_write
disp_drv.hor_res = LCD_SIZE_W
disp_drv.ver_res = LCD_SIZE_H
lv.disp_drv_register(disp_drv)
lv.tick_inc(5)
lv.task_handler()
准备环境：显示驱动注册

## Slide 21: Quecpython下LVGL使用
准备环境：输入设备注册
indev_drv = lv.indev_drv_t()
indev_drv.init()
indev_drv.type = lv.INDEV_TYPE.POINTER
indev_drv.read_cb = touchpad_read
indev_drv.register()

## Slide 22: Quecpython下LVGL使用
arc 弧
def arc_demo(self,thread_id):
print('arc demo start',thread_id)
global arc_obj
arc_style = lv.style_t(lv.style_plain)
arc_style.line.color = lv.color_make(0,0,255)
arc_style.line.width = 8
arc_obj = lv.arc(father)
arc_obj.set_style(lv.arc.STYLE.MAIN, arc_style)
arc_obj.set_angles(90, 60)
arc_obj.set_size(150, 150)
arc_obj.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
angles = 0
while 1:
angles +=5
if angles >= 359: angles = 359
if angles < 180: arc_obj.set_angles(180-angles, 180)
else: arc_obj.set_angles(540-a, 180)
if angles == 359:
angles = 0

## Slide 23: Quecpython下LVGL使用
bar 进度条
def bar_demo(self,thread_id):
print('bar demo start',thread_id)
bar1 = lv.bar(father)
bar1.set_size(200, 30)
bar1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
bar1.set_anim_time(1000)
while 1:
bar1.set_value(100, lv.ANIM.ON)
utime.sleep_ms(2000)
bar1.set_value(0, lv.ANIM.ON)
utime.sleep_ms(2000)

## Slide 24: Quecpython下LVGL使用
btnm 矩阵按键
def btnm_handler(obj, event): # LVGL回调函数
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
btn_id = obj.get_active_btn_text()
print("%s was pressed" % btn_id)
def btnm_demo(self):
print('btnm demo start')
btnm_map = ["OK", "DEL", "\n",
"1", "2", "3", "\n",
"4", "5", "6", "\n",
"7", "8", "9", "\n",
"*", "0", "#", ""]
btnm1 = lv.btnm(father)
btnm1.set_size(235, 235)
btnm1.set_map(btnm_map)
btnm1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
btnm1.set_event_cb(self.btnm_handler)

## Slide 25: Quecpython下LVGL使用
calendar 日历
def event_handler(obj, event): # LVGL回调函数
# 日历点击回调逻辑
if event == lv.EVENT.CLICKED: # 发现点击修改
date = obj.get_pressed_date() # 获取选中的日期
if date is not None: # 判断点击非空
obj.set_today_date(date) # 修改显示的日期
def calendar_demo(self):
print('calendar demo start')
calendar = lv.calendar(father, None) # 创建一个日历
calendar.set_size(235, 235) # 调整日期大小，以确保适合自己的显示区域
calendar.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0) # 设置显示位置
calendar.set_event_cb(self.event_handler) # 设置回调函数
today = lv.calendar_date_t() # 创建设置今天的日期句柄
today.year = 2021 # 年
today.month = 8 # 月
today.day = 1 # 日
calendar.set_today_date(today) # 日历设置今天
calendar.set_showed_date(today) # 日历重点显示今天
highlihted_days = [
lv.calendar_date_t({'year': 2021, 'month': 8, 'day': 7}),
lv.calendar_date_t({'year': 2021, 'month': 8, 'day': 12})
]
calendar.set_highlighted_dates(highlihted_days, len(highlihted_days)) # 重点显示

## Slide 26: Quecpython下LVGL使用
Cb 复选框
def cb_hangler(obj,event):
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
print("State: %s" % ("Checked" if obj.is_checked() else "Unchecked"))
def cb_demo(self,thread_id):
print('cb demo start',thread_id)
cb = lv.cb(father)
cb.set_text("I agree to terms and conditions.")
cb.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
cb.set_event_cb(self.cb_hangler)
while 1:
cb.set_checked(True)
utime.sleep_ms(1000)
cb.set_checked(False)
utime.sleep_ms(2000)

## Slide 27: Quecpython下LVGL使用
chart 图表
def chart_demo(self):
print('chart demo start')
# Create a chart
chart = lv.chart(father)
chart.set_size(200, 150)
chart.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
chart.set_type(lv.chart.TYPE.POINT | lv.chart.TYPE.LINE) # Show lines and points too
chart.set_series_opa(lv.OPA._70) # Opacity of the data series
chart.set_series_width(4) # Line width and point radious
chart.set_range(0, 100)
# Add two data series
ser1 = chart.add_series(lv.color_make(0xFF,0,0))
ser2 = chart.add_series(lv.color_make(0,0x80,0))
# Set points on 'dl1'
chart.set_points(ser1, [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 30, 70, 90])
# Set points on 'dl2'
chart.set_points(ser2, [90, 70, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65])

## Slide 28: Quecpython下LVGL使用
cont 容器
def cont_demo(self):
print('cont demo start')
cont = lv.cont(father)
cont.set_auto_realign(True) # Auto realign when the size changes
cont.align_origo(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0) # This parametrs will be sued when realigned
cont.set_fit(lv.FIT.TIGHT)
cont.set_layout(lv.LAYOUT.COL_M)
label = lv.label(cont)
label.set_text("Short text")
utime.sleep(2)
label = lv.label(cont)
label.set_text("It is a long text")
utime.sleep(2)
label = lv.label(cont)
label.set_text("Here is an even longer text")

## Slide 29: Quecpython下LVGL使用
ddlist 下拉列表
def ddlist_demo(self):
print('ddlist demo start')
# Create a drop down list
ddlist = lv.ddlist(lv.scr_act())
ddlist.set_options("\n".join([
"Apple",
"Banana",
"Orange",
"Melon",
"Grape",
"Raspberry"]))
ddlist.set_fix_width(150)
ddlist.set_fix_height(150)
ddlist.set_draw_arrow(True)
# Enable auto-realign when the size changes.
# It will keep the bottom of the ddlist fixed
ddlist.set_auto_realign(True)
# It will be called automatically when the size changes
ddlist.align(None, lv.ALIGN.IN_BOTTOM_MID, 0, -20)
while True:
ddlist.open(lv.ANIM.ON)
utime.sleep(2)
ddlist.close(lv.ANIM.ON)
utime.sleep(2)

## Slide 30: Quecpython下LVGL使用
gauge 仪表
def gauge_demo(self):
print('gauge demo start')
# Create a style
style = lv.style_t()
lv.style_copy(style, lv.style_pretty_color)
style.body.main_color = lv.color_hex3(0x666) # Line color at the beginning
style.body.grad_color = lv.color_hex3(0x666) # Line color at the end
style.body.padding.left = 10 # Scale line length
style.body.padding.inner = 8 # Scale label padding
style.body.border.color = lv.color_hex3(0x333) # Needle middle circle color
style.line.width = 3
style.text.color = lv.color_hex3(0x333)
style.line.color = lv.color_hex3(0xF00) # Line color after the critical value
# Describe the color for the needles
needle_colors = [
lv.color_make(0x00, 0x00, 0xFF),
lv.color_make(0xFF, 0xA5, 0x00),
lv.color_make(0x80, 0x00, 0x80)
]
# Create a gauge
gauge1 = lv.gauge(lv.scr_act())
gauge1.set_style(lv.gauge.STYLE.MAIN, style)
gauge1.set_needle_count(len(needle_colors), needle_colors)
gauge1.set_size(150, 150)
gauge1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 20)
# Set the values
gauge1.set_value(0, 10)
gauge1.set_value(1, 20)
gauge1.set_value(2, 30)

## Slide 31: Quecpython下LVGL使用
img 图像
def img_demo(self):
print('img demo start')
from usr import lv_ex_image2
img_dsc = lv_ex_image2.img_get_dsc()
obj = lv.img(lv.scr_act())
obj.set_size(lv_ex_image2.img_w ,lv_ex_image2.img_h)
obj.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
obj.set_src(img_dsc)

## Slide 32: Quecpython下LVGL使用
kb 键盘
def kb_demo(self):
# Create styles for the keyboard
rel_style = lv.style_t()
pr_style = lv.style_t()
lv.style_copy(rel_style, lv.style_btn_rel)
rel_style.body.radius = 0
rel_style.body.border.width = 1
lv.style_copy(pr_style, lv.style_btn_pr)
pr_style.body.radius = 0
pr_style.body.border.width = 1
# Create a keyboard and apply the styles
kb = lv.kb(lv.scr_act())
kb.set_cursor_manage(True)
kb.set_style(lv.kb.STYLE.BG, lv.style_transp_tight)
kb.set_style(lv.kb.STYLE.BTN_REL, rel_style)
kb.set_style(lv.kb.STYLE.BTN_PR, pr_style)
# Create a text area. The keyboard will write here
ta = lv.ta(lv.scr_act())
ta.align(None, lv.ALIGN.IN_TOP_MID, 0, 10)
ta.set_text("")
# Assign the text area to the keyboard
kb.set_ta(ta)

## Slide 33: Quecpython下LVGL使用
label 标签
def label_demo(self):
label1 = lv.label(lv.scr_act())
label1.set_long_mode(lv.label.LONG.BREAK) # Break the long lines
label1.set_recolor(True) # Enable re-coloring by commands in the text
label1.set_align(lv.label.ALIGN.CENTER) # Center aligned lines
label1.set_text("#000080 Re-color# #0000ff words# #6666ff of a# label " +
"and wrap long text automatically.")
label1.set_width(150)
label1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, -30)
label2 = lv.label(lv.scr_act())
label2.set_long_mode(lv.label.LONG.SROLL_CIRC) # Circular scroll
label2.set_width(150)
label2.set_text("It is a circularly scrolling text. ")
label2.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 30)

## Slide 34: Quecpython下LVGL使用
led
def led_demo(self):
# Create a style for the LED
style_led = lv.style_t()
lv.style_copy(style_led, lv.style_pretty_color)
style_led.body.radius = 800 # large enough to draw a circle
style_led.body.main_color = lv.color_make(0xb5, 0x0f, 0x04)
style_led.body.grad_color = lv.color_make(0x50, 0x07, 0x02)
style_led.body.border.color = lv.color_make(0xfa, 0x0f, 0x00)
style_led.body.border.width = 3
style_led.body.border.opa = lv.OPA._30
style_led.body.shadow.color = lv.color_make(0xb5, 0x0f, 0x04)
style_led.body.shadow.width = 5
# Create a LED and switch it OFF
led1 = lv.led(lv.scr_act())
led1.set_style(lv.led.STYLE.MAIN, style_led)
led1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, -80, 0)
led1.off()
# Copy the previous LED and set a brightness
led2 = lv.led(lv.scr_act(), led1)
led2.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
led2.set_bright(190)
# Copy the previous LED and switch it ON
led3 = lv.led(lv.scr_act(), led1)
led3.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 80, 0)
led3.on()

## Slide 35: Quecpython下LVGL使用
line
def line_demo(self):
# Create an array for the points of the line
line_points = [ {"x":5, "y":5},
{"x":70, "y":70},
{"x":120, "y":10},
{"x":180, "y":60},
{"x":240, "y":10}]
# Create new style (thick dark blue)
style_line = lv.style_t()
lv.style_copy(style_line, lv.style_plain)
style_line.line.color = lv.color_make(0x00, 0x3b, 0x75)
style_line.line.width = 3
style_line.line.rounded = 1
# Copy the previous line and apply the new style
line1 = lv.line(lv.scr_act())
line1.set_points(line_points, len(line_points)) # Set the points
line1.set_style(lv.line.STYLE.MAIN, style_line)
line1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)

## Slide 36: Quecpython下LVGL使用
List列表
def list_event(obj,event):
if event == lv.EVENT.CLICKED:
print("Clicked: %s" % lv.list.get_btn_text(obj))
def list_demo(self):
# Create a list
list1 = lv.list(lv.scr_act())
list1.set_size(160, 200)
list1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
# Add buttons to the list
list_btn = list1.add_btn(lv.SYMBOL.FILE, "New")
list_btn.set_event_cb(self.list_event)
list_btn = list1.add_btn(lv.SYMBOL.DIRECTORY, "Open")
list_btn.set_event_cb(self.list_event)
list_btn = list1.add_btn(lv.SYMBOL.CLOSE, "Delete")
list_btn.set_event_cb(self.list_event)
list_btn = list1.add_btn(lv.SYMBOL.EDIT, "Edit")
list_btn.set_event_cb(self.list_event)
list_btn = list1.add_btn(lv.SYMBOL.SAVE, "Save")
list_btn.set_event_cb(self.list_event)

## Slide 37: Quecpython下LVGL使用
Lmeter 线表
def lmeter_demo(self):
# Create a style for the line meter
style_lmeter = lv.style_t()
lv.style_copy(style_lmeter, lv.style_pretty_color)
style_lmeter.line.width = 2
style_lmeter.line.color = lv.color_hex(0xc0c0c0) # Silver
style_lmeter.body.main_color = lv.color_hex(0x91bfed) # Light blue
style_lmeter.body.grad_color = lv.color_hex(0x04386c) # Dark blue
style_lmeter.body.padding.left = 16 # Line length
# Create a line meter
lmeter = lv.lmeter(lv.scr_act())
lmeter.set_range(0, 100) # Set the range
lmeter.set_value(80) # Set the current value
lmeter.set_scale(240, 31) # Set the angle and number of lines
lmeter.set_style(lv.lmeter.STYLE.MAIN, style_lmeter) # Apply the new style
lmeter.set_size(150, 150)
lmeter.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)

## Slide 38: Quecpython下LVGL使用
page 页面
def page_demo(self):
# Create a scroll bar style
style_sb = lv.style_t()
lv.style_copy(style_sb, lv.style_plain)
style_sb.body.main_color = lv.color_make(0,0,0)
style_sb.body.grad_color = lv.color_make(0,0,0)
style_sb.body.border.color = lv.color_make(0xff,0xff,0xff)
style_sb.body.border.width = 1
style_sb.body.border.opa = lv.OPA._70
style_sb.body.radius = 800 # large enough to make a circle
style_sb.body.opa = lv.OPA._60
style_sb.body.padding.right = 3
style_sb.body.padding.bottom = 3
style_sb.body.padding.inner = 8 # Scrollbar width
# Create a page
page = lv.page(lv.scr_act())
page.set_size(150, 200)
page.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
page.set_style(lv.page.STYLE.SB, style_sb) # Set the scrollbar style
# Create a label on the page
label = lv.label(page)
label.set_long_mode(lv.label.LONG.BREAK) # Automatically break long lines
label.set_width(page.get_fit_width()) # Set the label width to max value to not show hor. scroll bars
label.set_text("""Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.""")

## Slide 39: Quecpython下LVGL使用
preload 预加载器
def preload_demo(self):
# Create a style for the Preloader
style = lv.style_t()
lv.style_copy(style, lv.style_plain)
style.line.width = 10 # 10 px thick arc
style.line.color = lv.color_hex3(0x258) # Blueish arc color
style.body.border.color = lv.color_hex3(0xBBB) # Gray background color
style.body.border.width = 10
style.body.padding.left = 0
# Create a Preloader object
preload = lv.preload(lv.scr_act())
preload.set_size(100, 100)
preload.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
preload.set_style(lv.preload.STYLE.MAIN, style)

## Slide 40: Quecpython下LVGL使用
roller 滚轮
def roller_handler(obj,event):
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
option = " "*10
obj.get_selected_str(option, len(option))
print("Selected month: %s" % option.strip())
def roller_demo(self):
roller1 = lv.roller(lv.scr_act())
roller1.set_options("\n".join([
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"]), lv.roller.MODE.INIFINITE)
roller1.set_visible_row_count(4)
roller1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
roller1.set_event_cb(self.roller_handler)

## Slide 41: Quecpython下LVGL使用
slider 滑块
def slider_handler(obj,event):
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
print("Value: %d" % obj.get_value())
def slider_demo(self):
# Create styles
style_bg = lv.style_t()
style_indic = lv.style_t()
style_knob = lv.style_t()
lv.style_copy(style_bg, lv.style_pretty)
style_bg.body.main_color = lv.color_make(0,0,0)
style_bg.body.grad_color = lv.color_make(0x80, 0x80, 0x80)
style_bg.body.radius = 800 # large enough to make a circle
style_bg.body.border.color = lv.color_make(0xff,0xff,0xff)
lv.style_copy(style_indic, lv.style_pretty_color)
style_indic.body.radius = 800
style_indic.body.shadow.width = 8
style_indic.body.shadow.color = style_indic.body.main_color
style_indic.body.padding.left = 3
style_indic.body.padding.right = 3
style_indic.body.padding.top = 3
style_indic.body.padding.bottom = 3
lv.style_copy(style_knob, lv.style_pretty)
style_knob.body.radius = 800
style_knob.body.opa = lv.OPA._70
style_knob.body.padding.top = 10
style_knob.body.padding.bottom = 10
# Create a slider
slider = lv.slider(lv.scr_act())
slider.set_style(lv.slider.STYLE.BG, style_bg)
slider.set_style(lv.slider.STYLE.INDIC, style_indic)
slider.set_style(lv.slider.STYLE.KNOB, style_knob)
slider.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
slider.set_event_cb(self.slider_handler)
while True:
slider.set_value(100,lv.ANIM.ON)
utime.sleep(2)
slider.set_value(0,lv.ANIM.ON)
utime.sleep(2)

## Slide 42: Quecpython下LVGL使用
spinbox 旋转框
def spinbox_handler(obj,event):
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
print("Value: %d" % obj.get_value())
elif event == lv.EVENT.CLICKED:
# For simple test: Click the spinbox to increment its value
obj.increment()
def spinbox_demo(self):
spinbox = lv.spinbox(lv.scr_act())
spinbox.set_digit_format(5, 3)
spinbox.step_prev()
spinbox.set_width(100)
spinbox.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
spinbox.set_event_cb(self.spinbox_handler)

## Slide 43: Quecpython下LVGL使用
sw 开关
def sw_handler(obj,event):
if event == lv.EVENT.VALUE_CHANGED:
print("State: %s" % ("On" if obj.get_state() else "Off"))
def sw_demo(self):
# Create styles for the switch
bg_style = lv.style_t()
indic_style = lv.style_t()
knob_on_style = lv.style_t()
knob_off_style = lv.style_t()
lv.style_copy(bg_style, lv.style_pretty)
bg_style.body.radius = 800
bg_style.body.padding.top = 6
bg_style.body.padding.bottom = 6
lv.style_copy(indic_style, lv.style_pretty_color)
indic_style.body.radius = 800
indic_style.body.main_color = lv.color_hex(0x9fc8ef)
indic_style.body.grad_color = lv.color_hex(0x9fc8ef)
indic_style.body.padding.left = 0
indic_style.body.padding.right = 0
indic_style.body.padding.top = 0
indic_style.body.padding.bottom = 0
lv.style_copy(knob_off_style, lv.style_pretty)
knob_off_style.body.radius = 800
knob_off_style.body.shadow.width = 4
knob_off_style.body.shadow.type = lv.SHADOW.BOTTOM
lv.style_copy(knob_on_style, lv.style_pretty_color)
knob_on_style.body.radius = 800
knob_on_style.body.shadow.width = 4
knob_on_style.body.shadow.type = lv.SHADOW.BOTTOM
# Create a switch and apply the styles
sw1 = lv.sw(lv.scr_act())
sw1.set_style(lv.sw.STYLE.BG, bg_style)
sw1.set_style(lv.sw.STYLE.INDIC, indic_style)
sw1.set_style(lv.sw.STYLE.KNOB_ON, knob_on_style)
sw1.set_style(lv.sw.STYLE.KNOB_OFF, knob_off_style)
sw1.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, -50)
sw1.set_event_cb(self.sw_handler)
# Copy the first switch and turn it ON
sw2 = lv.sw(lv.scr_act(), sw1)
sw2.on(lv.ANIM.ON)
sw2.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 50)
sw2.set_event_cb(lambda o,e: None)

## Slide 44: Quecpython下LVGL使用
tabel 表
def table_demo(self):
# Create a normal cell style
style_cell1 = lv.style_t()
lv.style_copy(style_cell1, lv.style_plain)
style_cell1.body.border.width = 1
style_cell1.body.border.color = lv.color_make(0,0,0)
# Crealte a header cell style
style_cell2 = lv.style_t()
lv.style_copy(style_cell2, lv.style_plain)
style_cell2.body.border.width = 1
style_cell2.body.border.color = lv.color_make(0,0,0)
style_cell2.body.main_color = lv.color_make(0xC0, 0xC0, 0xC0)
style_cell2.body.grad_color = lv.color_make(0xC0, 0xC0, 0xC0)
table = lv.table(lv.scr_act())
table.set_style(lv.table.STYLE.CELL1, style_cell1)
table.set_style(lv.table.STYLE.CELL2, style_cell2)
table.set_style(lv.table.STYLE.BG, lv.style_transp_tight)
table.set_col_cnt(2)
table.set_row_cnt(4)
table.align(None, lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
# Make the cells of the first row center aligned
table.set_cell_align(0, 0, lv.label.ALIGN.CENTER)
table.set_cell_align(0, 1, lv.label.ALIGN.CENTER)
# Make the cells of the first row TYPE = 2 (use `style_cell2`)
table.set_cell_type(0, 0, 2)
table.set_cell_type(0, 1, 2)
# Fill the first column
table.set_cell_value(0, 0, "Name")
table.set_cell_value(1, 0, "Apple")
table.set_cell_value(2, 0, "Banana")
table.set_cell_value(3, 0, "Citron")
# Fill the second column
table.set_cell_value(0, 1, "Price")
table.set_cell_value(1, 1, "$7")
table.set_cell_value(2, 1, "$4")
table.set_cell_value(3, 1, "$6")

## Slide 45: Quecpython下LVGL使用
tabview 标签视图
def tabview_demo(self):
# Create a Tab view object
tabview = lv.tabview(lv.scr_act())
# Add 3 tabs (the tabs are page (lv_page) and can be scrolled
tab1 = tabview.add_tab("Tab 1")
tab2 = tabview.add_tab("Tab 2")
tab3 = tabview.add_tab("Tab 3")
# Add content to the tabs
label = lv.label(tab1)
label.set_text("""This the first tab
If the content
of a tab
become too long
the it
automatically
become
scrollable.""")
label = lv.label(tab2)
label.set_text("Second tab")
label = lv.label(tab3)
label.set_text("Third tab")

## Slide 46: Quecpython下LVGL使用
ta 文本区
def ta_handler(ta,event):
if event == lv.EVENT.INSERT:
# get inserted value
ptr = lv.C_Pointer()
ptr.ptr_val = lv.event_get_data()
if ptr.str_val == "\n":
print("Ready")
elif event == lv.EVENT.CLICKED:
# Focus on the clicked text area
kb.set_ta(ta)
def kb_event_cb(event_kb, event):
# Just call the regular event handler
event_kb.def_event_cb(event)
def ta_demo(self):
global kb
HOR_RES = lv.disp_get_hor_res(lv.disp_get_default())
# Create the password box
pwd_ta = lv.ta(lv.scr_act())
pwd_ta.set_text("")
pwd_ta.set_pwd_mode(True)
pwd_ta.set_one_line(True)
pwd_ta.set_width(HOR_RES // 2 - 20)
pwd_ta.set_pos(5, 20)
pwd_ta.set_event_cb(self.ta_handler)
# Create a label and position it above the text box
pwd_label = lv.label(lv.scr_act())
pwd_label.set_text("Password:")
pwd_label.align(pwd_ta, lv.ALIGN.OUT_TOP_LEFT, 0, 0)
# Create the one-line mode text area
oneline_ta = lv.ta(lv.scr_act(), pwd_ta)
oneline_ta.set_pwd_mode(False)
oneline_ta.set_cursor_type(lv.CURSOR.LINE | lv.CURSOR.HIDDEN)
oneline_ta.align(None, lv.ALIGN.IN_TOP_RIGHT, -5, 20)
oneline_ta.set_event_cb(self.ta_handler)
# Create a label and position it above the text box
oneline_label = lv.label(lv.scr_act())
oneline_label.set_text("Text:")
oneline_label.align(oneline_ta, lv.ALIGN.OUT_TOP_LEFT, 0, 0)
# Create a keyboard and make it fill the width of the above text areas
kb = lv.kb(lv.scr_act())
kb.set_pos(5, 90)
kb.set_event_cb(self.kb_event_cb) # Setting a custom event handler stops the keyboard from closing automatically
kb.set_size(HOR_RES - 10, 140)
kb.set_ta(pwd_ta) # Focus it on one of the text areas to start
kb.set_cursor_manage(True) # Automatically show/hide cursors on text areas

## Slide 47: Quecpython下LVGL使用
win 窗口
def win_demo(self):
# Create a window
win = lv.win(lv.scr_act())
win.set_title("Window title") # Set the title
# Add control button to the header
close_btn = win.add_btn(lv.SYMBOL.CLOSE) # Add close button and use built-in close action
close_btn.set_event_cb(lv.win.close_event_cb)
win.add_btn(lv.SYMBOL.SETTINGS) # Add a setup button
# Add some dummy content
txt = lv.label(win)
txt.set_text(
"""This is the content of the window
You can add control buttons to
the window header
The content area becomes automatically
scrollable is it's large enough.
You can scroll the content
See the scroll bar on the right!"""
)

## Slide 48: 目前遗留问题
1、quecpython暂无输入设备注册
2、外部字体和TTF字体暂未实现
3、图片暂时不支持压缩格式输入
4、文件系统暂未实现
5、二维码（qrcode）暂未实现。

## Slide 49
上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼 邮编：200233
电话: +86-21-5108 6236 全国热线: 400 960 7678
邮箱: info@quectel.com 网址: www.quectel.com
谢 谢
移远微信公众号